Příloha č. 2  Technická specifikace

# Plynový sporák se 4 hořáky - 2 ks

- Ovládání pomocí 4 samostatných kohoutků z čelní strany

- Uvedení do provozu a regulace výkonu hořáku pomocí plynového kohoutku s termoelektrickou bezpečnostní pojistkou.

- Provedení hořáku z poniklované šedé litiny.

- Standardně plynový uzavírací ventil.

- Souvislá pracovní plocha se zaoblenými rohy, opláštění z nerezové oceli a povrch z nerezové oceli o tloušťce min. 2 mm.

- Kompletní zařízení s otevřenou spodní konstrukcí s celkovou kapacitou: min. 700x650x výška prostoru 380mm.

- Samonosná rámová konstrukce.

- Jmenovitý výkon: 21kW, plyn 3/4 ", jednotlivé hořáky: 2 x 7 a 2x 3,5 kW

- Rozměry Š x H x V: 800-900x850-900x900mm,nastavitelné nerezové nohy.

- Hmotnost: max. 100 kg.

- FUNKCE:

Plynový sporák pro nepřímé vaření. Vaření v hrncích a pánvích.

- KONSTRUKCE A MATERIÁLY:

• Horní konstrukce s rámem z nerezové oceli o tloušťce min. 2 mm.

• Vnější plochy zařízení z nerezové oceli o tloušťce min. 2 mm se zaoblenými rohy, vpředu v podobě odkapávacího nosu .

• Horní prolisovaná horní deska pro uložení hořáků z nerezové oceli se snadno čistitelnými zaoblenými rohy .

• Dvojice předních a zadních hořáků - osazení nerezovými vyjímatelnými nerezovými rošty z nerezové tyčoviny. Bezpečné usazení i malých hrnců

• Podstavec, konstrukce z nerezové oceli min.tl.1,2 mm. Otevřená spodní konstrukce bez trouby.

• Obložení z nerezové oceli min. tl. 1,2 mm. Šrouby z nerezové oceli.

- TECHNOLOGIE A OVLÁDACÍ PANEL:

- Regulace teploty pomocí plynového ventilu pro plynulou regulaci výkonu

- Hořák namontovaný v horní části

- Velké hořáky s dvojitým kroužkem pro optimální rozložení teploty

- Zapalovací plamen a pojistka pro elektrický zapalovací mechanismus integrovaný v hořáku

- Plynový uzavírací ventil instalovaný ve spodní části zařízení

- Servis a údržbu lze provádět zepředu

# Indukční sporák 1 plotýnkový 1 ks

- Rozměry Š x H  290-300x290-300 mm

- Kulatá plotýnky  průměr  200 – 220 mm

- Příkon 3,5 – 4 kW. 230 V

- Vnější rozměry Š x H x V: 340-400x405-410x100-110mm

- Digitální ukazatel

- Plynulá regulace výkonu

- Možnost udržování teploty do 110 OC