Příloha č. 1

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stravovacího provozu Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Výplně otvorů – technický popis

- Okno plastové vnější, více-křídlé se svislými sloupky

- Spodní křídla otvírává, sklápěcí, horní křídla fixní

- Konstrukce rámů vícekomorová s kovovou výztuhou, podkladovým profilem min. 5 komorovým, celoobvodovým bezpečnostním kováním s mikro-ventilací a těsněním v barvě šedé /včetně středového těsnění/

- Rozšířený horní profil pro osazení vnější žaluzie

- Odolnost okna proti zatížení větrem B 4 dle ČSN EN 12210

- Vodotěsnost 7 A dle ČSN 12208, průvzdušnost třída 3 dle ČSN 12207

- Vážená neprůvzdušnost 32 db

- Zasklení izolačním vícesklem čirým, bezpečnostním proti násilnému vniknutí, tepelný rámeček

- Součinitel prostupu tepla celého okna Uw - 1,0W/m2K

- Činitel prostupu sluneční energie neboli solární faktor SF 40 %

- Min. hodnota činitele světelného prostupu LT - 70 %

- Styk rámu okna se zdivem opatřit z vnitřní strany parotěsnou, z vnější strany paropropustnou a  voděodolnou páskou, popřípadě použít kompri pásku

- Okno bude osazeno do vnějšího líce zdiva, kde je opatřeno okapní lištou

- Barva oken - venek grau 02, vnitřek - bílá

- Součástí oken je nový vnitřní parapet plastový s nosem, okenní klička s hliníkovým tělem

U vybraných položek oken budou doplněny sítě proti hmyzu + venkovní žaluzie :

- Sítě -   pol. - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21

- Venkovní žaluzie pol. - 5, 6 - mechanicky ovládané

Položka 20 - sestava dveří - profil alu - šedý, bezpečnostní kování klika - klika, samozavírač

s ramínkem + aretace v barvě šedé, stavítko, cylindrická vložka FAB bezpečnostní, ostatní parametry stejné viz popis nahoře

Součástí prací je demontáž původních výplní včetně likvidace, zednické začištění špalet - vylepení eps do tl. 50 mm, včetně alu profilů, sítí, lepidla a finální štukové úpravy a maleb a další stavební práce dle výkazu výměr, který je přílohou č. 3 výzvy.

Bližší specifikace stavebních prací je obsažena v příloze číslo 2 – Výpis výplní otvorů a v příloze č. 3 – výkaz výměr