Mycí pásový automat na nádobí a tabletový systém

# Technické parametry:

| Požadavek zadavatele | ANO/NE ⃰ |
| --- | --- |
| Typ | Mycí automat pásový s více mycími nádržemi |  |
| Předmycí zóna | délka min 900 mm, čerpadlo příkon do 1,5 kW |  |
| Mycí zóna 1 | délka min 900 mm, čerpadlo příkon do 1,5 kW , mycí zóna vytápěna |  |
| Mycí zóna 2 | délka min 900 mm, čerpadlo příkon do 1,5 kW, mycí zóna vytápěna |  |
| Oplachová zóna | Délka min 650 mm, čerpadla předoplachu a oplachu |  |
| Sušící modul | Délka min 1400 mm |  |
| Systém úspory energie | Rekuperace – úspora min 6 kW/h |  |
| Rychlosti pásu podle DIN 10510 | Min 1,67 m/min |  |
| Druh ohřevu vody | Parní, tlak páry 1-3,5 bar |  |
| Tabulkový výkon mytí dle DIN10510 | Min 3800 talířů/h při použití standardního pásu s roztečí 55 mm |  |
| Požadovaný výkon mytí dle DIN10510 | Min 2350 talířů/h při použití pásu na tablet Temp-Royal |  |
| Rozteč řad prstů na pásu | 88 mm – pro mytí tabletového systému Temp-Royal |  |
| Průchozí šířka/výška | 612 mm/400 mm |  |

# Technické údaje :

| Požadavek zadavatele | ANO/NE ⃰ |
| --- | --- |
| Celková délka | V rozmezí 6 900-7 100 mm |  |
| Použitelná šířka pásu | Min 612 mm průjezdná šířka |  |
| Použitelná průjezdná výška | Min 400 mm průjezdná výška |  |
| Šířka | 865 mm (5% |  |
| Šířka včetně rozvaděče | 980 mm |  |
| Výška | 1960 mm |  |
| Výška včetně nástaveb | 2150 mm |  |
| Způsob ohřevu | Pára |  |
| Spotřeba páry | Max 62 kg/h, 1-3,5 bar |  |
| Připojení elektrické | Max 7 kW |  |
| Objem nádrží při prvním naplnění | Max 390 l |  |
| Spotřeba čisté vody/h | Max 180 l/h |  |
| Množství regenerované vody/h | Max 100 l |  |
| Délka a výška vstupní zóny pro zpracování nádobí | Min 700 mm, pracovní výška 900 mm (5% |  |
| Délka a výška výstupní zóny pro zpracování nádobí | Min 1000 mm, pracovní výška 900 mm (5% |  |
| Kapacita odtahu páry do VZT | Max 200 m3/h, teplota max 32°C, vlhkost 90-98% |  |

# Sériové vybavení :

| Požadavek zadavatele | ANO/NE ⃰ |
| --- | --- |
| Energetický management | Snížení energetické ztráty až o 25 %. |  |
| Úsporný systém spotřeby detergentů | Čistící chemie - dávkování přímo do nádrže na mycí prostředky. Úsporný čistící systém pro snížení spotřeby čistícího prostředku až o 65 %. |  |
| Systém mytí | Přesné trysky se širokým rozptylem vodního paprsku budou rozmístěny na min 11 mycích ramenech. Mycí ramena celonerezová, snadno vyjímatelná bez použití nářadí. |  |
| Sušení | sušení – vzduch bude proudit přes kanály a trysky seshora a ze strany na nádobí. Speciální sušící žebra v sušícím šuplíku budou vést velký objem vzduchu kontrolovaně zespoda na nádobí. |  |
| Nádrže | celonerezové hlubokotažné |  |
| Asistent pro obsluhu | Mycí systém Drop-In. Jednoduché vyjmutí a nasazení mycích ramen. Označené závěsy Jednoduché vyjmutí a nasazení Jednoznačné označení závěsů zabraňuje jejich záměně při nasazování. |  |
| Dopravní pás | Dopravní průběžný pás s roztečí řad 88 mm víceúčelový pro kompaktní tabletovací systém, porcelánové nádobí, podnosy a drobné nádobí v koších-polévkové a přílohové misky, víčka, příbory, sklo apod., rozteč prstů 88 mm – pro mytí stávajícího kompaktního tabletového systému Temp-Royal |  |
| Vstupní vysouvací dveře pro jednotlivé mycí zóny | dvoupláštové, tepelně izolované. |  |
| Oplach trojnásobný | Oplachovací systém se bude skládat z představené předmývací trysky, která spláchne mycí roztok zpět do mycího tanku a mycí roztok tak neovlivní kvalitu oplachovací vody. Další stupeň oplachu bude pomocí oplachových trysek čerpajících vodu z oplachového tanku a poslední fáze bude oplach čistou vodou. Oplachování bude působit zhora i zdola. V oběhové nádrži bude umístěné jemné síto. Mycí ramena budou vedena v kolejnicích s možností snadno ručně vyjmout bez nutnosti použití nářadí pro provedení kontroly a vyčištění. Zásobování bude prováděno čistou vodou ze zásobníku bez tlaku. Zásobník bude oddělen beztlakově od přívodu vody. Čerpadlo bude zásobovat trysky rovnoměrným tlakem nezávisle na tlaku vodovodního řádu. |  |
| Optimalizační systém oplachu | Optimalizační sytém oplachu bude dávkovat oplachovací prostředek přímo do vedení před bojler. |  |
| Řízení myčky s hlavním vypínačem | Autotimer Not/aus vypínač na začátku tunelu myčky Ein/aus vypínač na začátku myčky Ein/aus vypínač na výjezdu z myčky Not/aus vypínač na výjezdu z myčky |  |
| Funkce: | zapnutí a vypnutí zařízení zapnutí a vypnutí pohybu pásu výběr rychlosti stav mycího automatu Indikace připravenosti k provozu |  |
| Materiál: | Všechny plechové díly budou z CrNi ocele 1.4301 . Dna nádrží budou z CrNi ocele 1.4301. Všechny vnější a viditelné plochy budou obroušené a okartáčované. Sítko a hnací kola čerpadla budou z CrNi ocele 1.4301. Všechny plastové díly budou z recyklovatelného polypropylenu a budou takto označené. Díly s mechanickým zatížením budou zesíleny o 30 % skelnými vlákny. Kontrolní dvířka budou izolována bezfreonovou náplní FCKW. |  |
| Prohlášení o shodě: | Všechny díly zařízení budou odpovídat následujícím směrnicím: CE / DVGW / EN / VDE / Typ ochrany IP X5 / UVV / DIN10510 |  |

⃰  Doplní uchazeč. ANO – uchazečem nabízený mycí pásový automat na nádobí splňuje požadavky zadavatele, NE - uchazečem nabízený mycí pásový automat na nádobí nesplňuje požadavky zadavatele. V případě potřeby uchazeč uvede k nabízeným parametrům v tomto sloupci vysvětlení.