Příloha č. 1 A

Soupis prací na LO interna 1

Celé oddělení –

Výměna původní pvc podlahové krytiny za homogenní pvc, včetně vytaženého soklu 100 mm + v prostoru před výtahy

Výměna stropního podhledu na chodbě + prostor před výtahy včetně svítidel, začištění spáry obklad - podhled

Výměna dvou vstupních dveří na oddělení za alu dveře nepožární, s elektromagnetickým zámkem + možností ovládání čtečkou

Doplnit madla na sociálkách + plastová vyměnit za kovová

Výměna vestavných skříní na pokojích

Demontáž keramického soklu na pokojích + zednické začištění před vytažením soklu z pvc

Veškeré začištění po rozvodech a i nové stěny provést stěrkou nebo jemným štukem

Demontáž obkladů za umyvadly + nový obklad za umyvadly ukončen alu lištou

Nové obklady za linkami v sesterně + dmz

Stavební úpravy dle přiloženého plánu – nové příčky, bourání …………

Průrazy pro vzt potrubí včetně začištění -  3x průměr 250 mm

Vybourání zděné vaničky sprchy v sesterně + doplnění nové pvc podlahy, vybourání obkladu + začištění jemným štukem

Zednické začištění po rozvodech elektro + zti

Výměna poškozených obkladů na oddělení, začištění spárovací hmoty kolem zárubní

Zednické úpravy otvorů pro osazení vstupních dveří

Vyčištění rev. Otvorů stoupaček potrubí od suti

Demontáž umyvadel + montáž nových umyvadel včetně baterií

Výměna kování dveří

Truhlářské opravy dveří

Nátěr dveří + zárubní

Nátěr topných těles + stoupaček potrubí

Nátěr kastlíků nad dveřmi , nátěr revizních dvířek stoupaček + nátěr vzt potrubí

Nátěr ramp nad postelemi

Nátěr dveří  + zárubní + výtahových dveří na chodbě před oddělením

Malba stěn, včetně emailového soklu, malba stropu

Úklid oddělení

Vyšetřovna

Začištění po rozvodu elektro

Začistit styk pvc + obkladu - silikon

Demontáž + zednické začištění po ovládání původní vzt

Malby

Čistící místnost

Úprava rozvodu zti dle plánu

Demontáž obkladů + dlažeb, ubourání zděného parapetu u okna

Nové homogenní pvc včetně vytaženého soklu + systémové lišty pro přechod na napojení obkladu

Nový obklad v části za spotřebiči, zbytek stěn vyštukovat+malba včetně emailového soklu

Rekonstruované pokoje

Stavební úpravy dle plánu

Úprava sociálek na bezbariérové

Závěsné wc, umyvadlo,sprchový kout

Nové obklady, protikluzné pvc + vytažený sokl včetně systémových lišt

Madla- wc + sprcha