Akce: „Stavební úpravy 1.NP pavilonu I – interní ambulance“

# Soupis celkových úprav pro odd. interny 1NP pavilon I.

- zádveří               - Demontovat radiátory, přeložit stoupačku topení mezi okny na stranu místnosti (udělat odbočení na chodbě o poschodí níž a provést stropní a podlahový průraz), jeden radiátor zrušit a druhý stávající předsunout před rozšířenou příčku a prodloužit (případně je namontovat vedle sebe)

- zrušit - demontovat umyvadlo, zaslepit přívody ve stoupačce

- vybourat stěnu s dveřmi na chodbu

- vybourat  krátkou příčku do skladu přístupnému z venku (vybourání hlavního vstupu a zazdění vstupu do skládku bude proveden v rámci akce zateplení pav. I)

- mezi místnostmi zádveří a recepce  provést sendvičovou konstrukci s vloženou tepelnou (zvukovou izolaci)

- strhnout PVC

- zvednout podlahu o cca 3cm tak, aby korespondovala s výškou podlahy haly a venkovním chodníkem , dodat a osadit dlažbu protiskluz

- demontovat dřevěný trámek nad okny

- zazdít  prostor mezi bokem rozvaděče a u nosným sloupem

- zazdít prostor mezi dnem šachty a novou skleněnou příčko

- vyzdít krátké zděné příčky z obou stran nové hliníkové prosklené příčky

- dodat a osadit hliníkovou prosklenou matnou příčku protipožární REI60/DP1

- u vstupu do haly rozšířit dveřní otvor, přizdít příčku (zesílit) , osadit překlad

- dodat a osadit automatické posuvné dveře o šířce cca 140cm které budou jezdi v místnosti zádveří -  (typ dle osazených vstupních dveří z ulice do zádveří v rámci akce  zateplení

- vymalovat omyvatelnou barvou

elektro	- zrušit el zásuvky - nechat pouze 1ks na úklid

- demontovat 2ks stropních svítidel, upravit okruhy  vypínačů  (možnost rozsvěcení u  vstupu do budovy a do haly

- vyměnit protipožární čidlo (upravit přívody)

- provést přívod elektro z DO pro automatické dveře

- signalizace MP posunout do sesterny (přeložit kabely od senzorů, přivést 220V)

- provést přívod 220V pro nouzové světlo - dodat a osadit ho

- recepce          	- provést injektáž vnější stěny pod okny + částečně boční příčku , demontovat radiátor bude-li nutné

- opravit omítku a štuk vč. nátěru u oken nad podlahou

- demontovat stávající umyvadlo s baterií a vývody pro umyvadlo a dřez

- přívody pro umyvadlo provést v nové příčce v rohu místnosti dodat a osadit umyvadlo s baterií - viz výkres

- vybourat stěnu s dveřmi a postavit příčku u nosného sloupu a osadit zárubně s plnými dveřmi 80cm pravými + vynechat otvor pro okno na komunikaci s pacientem

- začistit otvor ve stěně v= 110cm, š= 90cm, parapet v=90cm , dodat a osadit okno s otvory pro mluvení a otvor pro podávání dokladů

- vybourat dveřní otvor mezi místnostmi, dodat a osadit nové zárubně s dveřmi plnými 80 cm levé

- dodat a osadit do nové stěny větrací mřížku

- provést obklad  kolem umyvadla

elektro	- přivést zás. elektro 4x + 1xPC a 1. telefon ke stolu u  proskleného okna

- demontovat 2ks stropních svítidel, upravit okruhy  vypínačů  na novou příčku

- posunout el. zásuvky a světlo + nouzové světlo k nové pozici linky

přivést zás. elektro 2x + 1xPC vedle kartoték

nábytek	- psací stůl k otvoru 190x60cm, vč. kontejneru a 1ks židlí pojízdných

- 2ks židle pojízdné

- kartotéka ,velikost karty A4 s obálkou, provedení, rozměr karet a počet bude upřesněn  uživatelem interní odd.

- linka umyvadlo,dřez š. 130 cm

- ambulance 2     - provést injektáž vnější stěny pod okny + částečně boční příčku , demontovat radiátor     bude-li nutné

- opravit omítku a štuk vč. nátěru  u oken a levé stěny nad podlahou

- demontovat stávající umyvadlo a linku s bateriemi a vývody pro umyvadlo a dřez v lince  posunout do nové příčky - viz výkres

- vybourat stěnu s dveřmi a postavit příčku z itongu u nosného sloupu a osadit zárubně s plnými dveřmi 110cm levými

- dodat a osadit do nové stěny větrací mřížku

- provést obklad za mezi dolními a horními skříňkami linky š. 170cm

elektro	- přivést 2x zás. PC (pro druhý PC)

- rozšířit jednozásuvku 220v na třízásuvku pro PC

- el. zásuvky v místnosti (pro lehátko) provést přes proudový chránič kromě napájení PC

- demontovat 2ks stropních svítidel, upravit okruhy  vypínačů  na novou příčku

- posunout el. zásuvky a světlo + nouzové světlo k nové pozici linky

nábytek	- stůl kancelářský 200x60 vč. kontejneru - dezén dle stávajícího stolu

- 2ks židle pojízdné

- ambulance 1

- opravit omítku a štuk vč. nátěru  u oken a levé stěny nad podlahou

- vybourat stěnu s dveřmi a postavit příčku z itongu u nosného sloupu a osadit zárubně s plnými dveřmi 110cm pravými

- dodat a osadit do nové stěny větrací mřížku

- demontovat stávající umyvadlo a linku s bateriemi a vývody pro umyvadlo a dřez posunout do nové příčky - viz výkres

- provést obklad mezi dolními a horními skříňkami linky š- 160cm

elektro        	- přivést 2x zás. PC (pro druhý PC)

- rozšířit jednozásuvku 220v na třízásuvku pro PC

- posunout el. zásuvky a světlo + nouzové světlo k nové pozici linky

- el. zásuvky v místnosti (pro lehátko) provést přes proudový chránič

- demontovat 2ks stropních svítidel, upravit okruhy  vypínačů  na novou příčku

nábytek	- stůl kancelářský 200x60 vč. kontejneru - dezén dle stávajícího stolu

- 2ks židle pojízdné

- linka lékařská - umyvadlo dřez, délka 160cm

- DMZ                  - demontovat umyvadlo, vývody pro umyvadlo  posunout k vstupním dveřím místnosti vč. úpravy přívodu vody a odpadu. na původním místě umyvadla bude připojen dřez

-  dodat nové umyvadlo a baterii pákovou

- vyměnit obklad

-WC,sprcha          - kompletní rekonstrukce sprchy a WC (obklady, dlažba, sprchový kout,baterie)

provést dle výkresů - bourací práce, půdorys

nábytek	- linka s dřezem cca 120 cm dlouhá nutno vyměřit - v horních skříňkách bude mikrovlnka

- elektro - provést zásuvku pro mikrovlnku

- chodba-čekárna	- příčkou se vstupními dveřmi dozdít až ke stropu  a veškeré instalace zde procházející opatřit protipožárními  prostupy

- vybourat  dvoje vstupní dveře i se zárubní (po dozdění do stropu) na oddělení, provést nový dveřní otvor ,dodat a osadit  dveře protipožární  šířky 120 levé s úzkým křídlem 55cm, výška 210cm ,požární odolnost EI30/DP1-C,S. s bezpečnostní a matnou folií

- zároveň je nutno demontovat část kovové příčky v hale a provizorně PVC v hale

- demontovat starou příčku na chodbě vzadu a dodat a osadit novou plastovou prosklenou příčku s dveřmi

- položit nové PVC na chodbě

- v místech za čekárenskými lavicemi nalepit  ochranné pásy a rohy acrovyn

- upravit kotvení el. roštů i dalších trubek dle potřeby do stropu v místech bourání příček do místností.

- provést přívody pro TV

- začistit roh chodby  po odstranění dveří na chodbě

- natřít trubky plynu na žluto, provést  ukotvení do stropu v místech bourání příček do místností.

- strop v celé délce i v zálivech čekáren včetně infekční části chodby - provést kazetový podhled (např. Rockfon Koral).

elektro	- do stropu osadit nová vestavěná svítidla i do části chodby infekce, posunout vypínače ovládání světel na chodbě k nové pozici dělící prosklené příčky

- dodat a osadit nouzové světla

- provést el.zásuvku na úklid

- ambulance kardiologie

- vybourat dodat a osadit dveře 90cm, pravé

- osadit stávající dřez  vedle umyvadla - protáhnout k němu vývody vody a odpadu

- zaházet drážky pro vodu a odpad, opravit a doplnit obklad

elektro	- el. zásuvky v místnosti provést přes proudový chránič u EKG 6ks el zásuvek do lišty

- rozšířit  el zásuvky 220V pro 2x PC (6ks)

- přivést 3x zás. PC + TEL

- provést uzemňovací bod u EKG - lehátka

nábytek	- 2x psací stoly 140x70cm,vč. kontejneru

- 2ks židle pojízdné

- parapet pod okno

- WC imobil	-zazdít dveře z vyšetřovny, opravit obklad - jiné úpravy nebudou prováděny

- staniční sestra	- provést podhled  pod trubkou ve stropě s revizním otvorem

- posunout příčku i s dveřmi z důvodu rozšíření dveří do ambulance kardio

elektro      - posunout vypínače světel

- ambulance	    - oškrabat barvu na skle okna

- zatemnění oken přemístit na okna vedlejší místnosti do amb. Echo

- vnitřní dveře v místnosti nevybourávat (oproti bouracímu plánu)

elektro	- el. zásuvky a vypínače na pravé stěně místnosti umístit na elektrikářskou lištu, zelené el. zásuvky rozšířit na 6ks a posunout ke dveřím u okna

- provést uzemňovací bod u přístrojů - lehátka

- rozšířit  el zásuvky 220V pro 2x PC (6ks) na levé stěně místnosti

- přivést 3x zás. PC + TEL

nábytek	- psací stoly 140x60cm,vč. kontejneru

- 2ks židle pojízdné

- 2ks přístrojové stolky pojízdné s brzdou

-WC                  - demontáž montáž WC mísy

- dveře na chodbičku zazdít

- nové povrchy - dlažba, obklad

- ambulance ECHO

- demontovat zařizovací předměty zdravotní techniky a vzduchotechniky (odsávací skříně vč. potrubí)

- vývody vody a odpadů zasekat do zdi

- provést vývody a osadit umyvadlo u vstupních dveří

-  zaházet drážky pro vodu a odpad, opravit obklad v místnosti

- zaslepit otvor vzduchotechniky pro odsávání

- stavební úpravy pro jednotku chlazení

- vnitřní dveře v místnosti nevybourávat (oproti bouracímu plánu)

elektro	- provést el zásuvky přes i-chránič pro přístroj ECHO

-  provést uzemňovací bod u příst. ECHO

- rozšířit  el zásuvky 220V pro 2x PC (6ks)

- přivést 3x zás. PC + TEL

- vypínač pro ventilátor posunout do rohu místnosti

- zrušit sporákové kombinace na stěně vč. kabelů ze zdi

- 2ks vypínače u dveří upravit na výšku

- provést napájení pro chlazení

chlazení      - na stěně provést  jednotku chlazení - venkovní jednotku na ochoz - jednotku dodat a 	 	      namontovat

nábytek	-  psací stoly 130x60cm,vč. kontejneru

- 2ks židle pojízdné

WC + sprcha	- demontovat WC - zaslepit odpad a opravit dlažbu

- vybourat příčku mezi WC a sprchou - začistit

- vybourat sprchu  a opravit dlažbu

- 1ks stávající dřez osadit na místo dle výkresu - upravit pro něj vývody vody a odpadu ze stávajícího malého umyvadla které se demontuje

- na vzduchotechnické trubce provést otvor pro odsávání s mřížkou -začistit

- vybourat zárubně do původní sprchy a zazdít, opravit obklad

elektro   	- posunout a upravit vypínače světel

ergometrie	- vnitřní dveře v místnosti nevybourávat (oproti bouracímu plánu)

elektro       - přemístit a rozšířit el zásuvky pro PC (v liště) 6ks pro 2ks PC

- přivést 3x zás. PC + TEL

nábytek	- 2x psací stoly 140x70cm,vč. kontejneru

- 2ks židle pojízdné

WC	- demontáž WC mísy

- místo WC vytvořit sprchu (vanička,izolace proti vodě,přívody vody pro baterii,dodat baterii, vaničku a posuvnou zástěnu

- vybourat vnitřní dveře

- zazdít dveře z chodby , opravit obklady ,dlažbu

Sklad/čisticí m.     - ve skladu vytvořit čisticí místnost s výlevkou v nice a NR jednodřezem. Provést instalace vody a odpadu. Odpad průměru 100mm se bude muset zkrz strop napojit do litěné stoupačky. Provést dlažbu,obklady kolem výlevky a dřezu, dodat výlevku s nádržkou a baterií,baterii na dřez.. Provést větrací mřížky do dveří.

Elektro     - osadit světlo do vlhka

Nábytek   - dřez nerezový 60x60 cm NR

Místnost EKG ze vstupní haly:

- provést zatmelení desky krycí vstup do výtahu

elektro:

- vyměnit stropní a nástěnné svítidlo

- provést dvě el.zásuvky přes proudový chránič

všeobecně pro všechny místnosti:

- při bourání příček zachránit co možná nejvíc dlaždiček mozaiky které se použijí na zdivo zazděných vstupních dveří na straně z haly a na opravy stěn po budově

- veškeré nové příčky založit přímo na stropní konstrukci (provést drážky v čisté podlaze) a dilatačně oddělit od stávající konstrukce  (podlah i stopů)

- provést nátěry dveří, zárubní a radiátory

- vymalovat místnosti - bílý strop, barevné stěny, vymalovat omyvatelnou interiérovou      barvou i stěny s emailovým nátěrem.

- před prováděním prací zakrýt nábytek  a stávající PVC v místnostech kde se budou       provádět stavební úpravy (kde se nebude měnit)

- ve všech místnostech a chodbě vyměnit PVC kromě mísstnosti ambulance Echo kde zůstává dlažba

- na chodbě opravit provrtané dlaždičky mozaiky - použít zachovalé stávající

- nábytek není součást dodávky stavby- soupis nábytku po místnostech  zajišťuje st.s. Černá

Zpracoval. Milan Molek  9.1.2015