Příloha č. 1  Technická specifikace

Ručně vedený elektrický tahač vozíků

- TAŽNÁ KAPACITA - min. 1500 kg

- Řizení - ručně vedený

- Motor - elektromotor

- UL certifikace, CE certifikace

- Napětí baterie - 24V (2 x 12V)

- Jmenovitý výkon - min. 0,4 kW

- Ocelový rám, polyesterový práškový lak

- Ovládací prvky na řídící oji – ovládání pohonu (přepínač funkcí), nouzové reverzní tlačítko, odpojení napájení (nouzové vypnutí), akustická signalizace

- Maximální rychlost přední -  5 km/h	± 5 %

- Maximální rychlost zadní - 5 km/h	± 5 %

- Tažná kapacita na rovném povrchu 	- min. 1500 kg

- Překonatelný sklon  - min	15%

- Tažná síla na háku  - min.	900 N

- Brzdná dráha, bez zátěže – max. 1,5 m

- Baterie -

Standardní napětí - 220/240 V

Zástrčka - Standardní 220/240

Napětí sady baterií - 24 V (2x12V)

Nominální kapacita 5 h – min. 24 Ah

Nominální kapacita 20 h – min. 30 Ah

Hmotnost každé baterie	 - max.12 kg

Hmotnost sady baterií 24/30Ah max. 24 kg

- Nabíječka baterií  - externí, vysokofrekvenční

- Elektromotor  - stejnosměrný proud, napětí motoru 24 V

- Hmotnost

Hmotnost bez baterií - max. 60 kg

Hmotnost včetně sady baterií 30Ah – max. 84 kg

- Rozměry

Délka – max. 800 mm

Šířka – max. 600 mm

Výška (oje) ve vertikální pozici - min. 1200 mm

Rozvor kol - min. 340 mm

Poloměr otáčení – min.	900 mm

- Výbava a příslušenství

Baterie, sada – min. 30Ah

Nabíječka baterií

Konektor pro instalaci baterií

Rukojet' pro fixaci polohy oje

Tažné zařízení - hák, Ø16mm

Plnopryžová kola, nezanechávající stopy na podlaze