Příloha č. 2

Technická specifikace

EKG přístroj vč. vozíku - 6 ks

- 12 svodový EKG přístroj pro rychlou a přesnou diagnózu

- zápis na A4 papír, formát zápisu 12x1, 6x2, 3x4

- min. 8“ TFT LCD dispej s podsvícením LED diodami

- paměť až na 800 záznamů EKG

- přenos dat do nemocniční sítě nebo přes OSB Flash

- formát ukládání EKG v PDF souboru

- možnost automatického a manuálního módu záznamu EKG

- kapacita baterie min. 3 hodiny provozu

- součástí dodávky: EKG kabel, hrudní a končetinové elektrody, stojan pojízdný s aretací koleček,

- držák svodů, odkládací košík, spotřební materiál - papír A4 v počtu 10 bal.

- alfanumerická klávesnice pro zápis o údaji o pacientovi

- ovládání v ČJ

- měření, interpretace a analýza zaznamenaného EKG

- možnost náhledu a posouzení celého záznamu EKG na obrazovce

- hmotnost přístroje max 5,0 kg